## Slide 1
INTEGRACIÓN DE ROBOTS FÍSICOS EN UNA PLATAFORMA WEB DE ROBÓTICA EDUCATIVA
Autor: David Valladares Vigara
Tutores: José María Cañas Plaza y Julio Manuel Vega Pérez

## Slide 2
2
INTRODUCCIÓN
La robótica estudia el diseño y la construcción de máquinas que realizan y facilitan tareas humanas.
Un robot es una máquina programable que puede manipular objetos y realizar operaciones.
El auge de la robótica
Nuevos tipos de robots

## Slide 3
3
INTRODUCCIÓN
La Robótica Educativa permite el diseño y desarrollo de robots que ayudan en la iniciación temprana en las ciencias y tecnologías. Es una enseñanza STEM.
Asignaturas específicas
Lenguajes de programación: Scratch
Kits de robótica: mBot, Mindstorms EV3, VEX Robotics
Aplicaciones y entornos web: MBlock, Bitbloq, Open Roberta Lab, Kibotics
Competiciones robóticas: Robocampeones
Expansión de la robótica educativa
Mindstorms EV3
Scratch
MBlock

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
Kibotics es un entorno web enfocado a la enseñanza de la robótica y programación de forma sencilla. Fue desarrollado por la Asociación JdeRobot.
Multirrobot
Evaluación automática sobre los ejercicios
Correcciones de estilo
Ejercicios de visión artificial
4

## Slide 5
5
Lenguajes de programación reconocidos en Kibotics
Blocky: orientado a alumnos más pequeños al ser un lenguaje visual.
Python: orientado a alumnos más mayores. Uno de los lenguajes más populares.
INTRODUCCIÓN

## Slide 6
6
OBJETIVOS
Conseguir la integración de nuevos robots reales (mBot, dron Tello y GoPiGo3) en la plataforma Kibotics para poder programarlos desde ella.
Objetivos específicos:
Multiplataforma
Envío sencillo y sin instalaciones previas del usuario

## Slide 7
7
HERRAMIENTAS SOFTWARE

## Slide 8
INTEGRACIÓN MBOT
8

## Slide 9
9
mBot (MakeBlock) es un robot orientado al aprendizaje de la robótica
Hardware
  Placa “mCore”, basada en Arduino Uno
  Sensor de línea, ultrasonido, motores..
Software
  mBlock (MakeBlock)
  Scratch y Arduino
  Local o Web (requiere driver)
1. Características del mBot

## Slide 10
10
2. Diseño

## Slide 11
11
3. Lado Cliente
1) El usuario realiza el programa en el editor Web
2) Al pulsar el botón, se inicia el proceso
3) Se envía el código fuente al servidor para obtener el compilado (hexadecimal)
4) El compilado recibido se carga al mBot (Web Serial API y Avrgirl)

## Slide 12
4. Lado Servidor
2) Conversión a C++/Arduino (PyOnArduino)
1) Extraemos el código fuente de la petición enviada por el navegador
3) Generación del compilado y obtención del .hex (AVRDUDE)
12

## Slide 13
13
5. Validación Experimental
Validación => Ubuntu 18.04, Ubuntu 16.04, Windows 10, Windows 8, MacOS Mojave Versión 10.14.6
Ejemplo de envío
VENTAJAS
Multiplataforma (Linux, Windows, MacOs)
"Cero-instalación"
Envío directo
PROBLEMAS
Disponible solo en navegadores Chromium
Fase de experimentación, en necesario activarlo

## Slide 14
INTEGRACIÓN DRON TELLO
14

## Slide 15
15
Tello (Ryze Technology) es un dron destinado para la iniciación
Hardware
  Procesadora Intel cámara, radio de 200m, 28Km/h máximo
  Posicionamiento por VPS
Software
  Tello EDU App
  IDE Scratch
  DroneBlocks
1. Características del Tello

## Slide 16
16
2. Diseño
Ordenador anfitrión MacOS/Windows requiere tener instalado el intérprete de Python2.7 y drivers del Tello

## Slide 17
3. Lado Cliente
1) El usuario realiza el programa en el editor Web
2) Al pulsar el botón, se inicia el proceso
3) Se envía el código fuente a el servidor para que prepare el ejecutable
4)
En Linux se recibe directamete el ejecutable
En MacOS y Windows comprimido
Conectar a la WiFi del dron y lanzar ejecutable
17

## Slide 18
4. Lado Servidor
1) El servidor recibe el código fuente
2) En Linux: PyIntaller crea el ejecutable (contiene el intérprete de Python)
En MacOs/Windows: empaquetación y comprimido con las dependencias necesarias
3) Se envía el comprimido / ejecutable al navegador en la respuesta a la petición
18

## Slide 19
19
5. Validación Experimental
Validación S.O.: Ubuntu 18.04, Ubuntu 16.04, Windows 10, Windows 8, MacOS Mojave Versión 10.14.6
Validación Navegadores: Safari Versión 14.0,Google Chrome Versión 85.0, Firefox Versión 68.9
Ejemplo de envío
VENTAJAS
Multiplataforma (Linux, Windows, MacOs)
"Cero-instalación" en Linux
Compatible con los principales navegadores
PROBLEMAS
Drivers del Tello e intérprete de Python en Windows y MacOS
Envío menos directo (requiere la descarga de un ejecutable)

## Slide 20
INTEGRACIÓN GOPIGO3
20

## Slide 21
21
GoPiGo3 (Dexter Industries) es un robot que integra una Raspberry Pi
Hardware
  Estructura acrílica gruesa
  Integra Raspberry Pi 3 modelo B y placa “GopiGo3”
  Forma de vehículo
Software
  DexterOS (en la Raspberry Pi)
    Emite una señal WiFi a la que se conecta el usuario
    En el navegador se abre una web para interactuar con el robot
1. Características del GoPiGo3

## Slide 22
22
2. Diseño
Preparación de la Raspberry PI con Raspbian, drivers del GoPiGo3 y servidor Flask

## Slide 23
3. Lado Cliente
1) El usuario realiza el programa en el editor Web y se pulsa el botón de envío
2) Se envía el código escrito por el usuario al servidor Kibotics para su almacenamiento
3) Se envía el código escrito por el usuario al servidor Flask del Robot
23

## Slide 24: 3. Lado Servidor Kibotics
No toma un papel tan importante para el proceso de envío como para el mBot y Tello
Encargado de servir las páginas al navegador
Recibe el código escrito por el usuario desde el navegador para su almacenamiento
24

## Slide 25
3. Lado Servidor GoPiGo3
1) Extrae el código del usuario
2) Crear el ejecutable en Python
3) Se lanza un proceso con el programa que ejecuta el robot
25

## Slide 26
26
5. Validación Experimental
Validación S.O.: Ubuntu 18.04, Ubuntu 16.04, Windows 10, Windows 7, MacOS Catalina Versión 10.15.6, MacOS Mojave Versión 10.14.6
Validación Navegadores: Safari Versión 14.0, Google Chrome Versión 85.0, Firefox Versión 68.9
Ejemplo de envío
VENTAJAS
Multiplataforma (Linux, Windows, MacOs)
"Cero-instalación" en el ordenador del usuario
Compatible con los principales navegadores
PROBLEMAS
Preparación de la Raspberry Pi, aunque típicamente se proporcionará SD de Kibotics

## Slide 27
CONCLUSIONES
Soporte a los tres robots desde Kibotics
Integración multiplataforma (Linux, Windows, MacOS)
Simplificación del proceso de envío
mBot | Cero-instalación | Envío directo | Web Serial API
Tello | Instalación en Windows/MacOS | Ejecutable | PyInstaller / Empaquetado
GoPiGo3 | Cero-instalación | Envío directo | Servidor Flask a bordo
27

## Slide 28
LÍNEAS FUTURAS
Web Serial API para la comunicación con otros robots
Programación del GoPiGo3 con Blockly y diseño de nuevos ejercicios (visión artificial)
Integración de nuevos robots (LEGO EV3) y basados en Arduino aprovechando la infraestructura diseñada
28

## Slide 29
¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!